## Slide 1: 組合語⾔ 8501⾳樂游戲
資工二2
顏誠岏 (1411132092) 周永健 (1411132094) 柯文敏 (1411132097)
張庭恩 (1411132093) 陳漢傑 (1411132095)

## Slide 2: 章節
01
為什麼想做這個主題
02
音樂的選擇與設計
03
游戲譜面的設計
04
顯示游戲的分數
05
游戲按鍵的設計
06
組合
07
結論感想

## Slide 3: 為什麼想做這個主題
貪吃蛇
google⼩恐⿓
猜拳
⾳樂游戲
太空侵略者
⽜仔對槍

## Slide 4: ⾳樂的選擇與設計
BAD APPLE
拆分主弦律與低⾳
「用PYTHON翻譯成組合語言。」

## Slide 5: 利用Python寫每個音的頻率
我從這個網站Copy下來所有音的頻率, 放到一個 .TXT 檔 (NotesFreq.txt)
使用Python (noteRound.py) 把所有的頻率ROUND起來 (NotesFreqRounded.txt).
NotesFreq.txt (B6-C2)
NotesFreqRound.txt
noteRound.py

## Slide 6: 利用Python寫每個音的頻率
然後使用 (delaySoundLengthConvert.py) 把頻率改成延時參數(DL)與音長參數(SL) . (DLSL.txt) [ 延時參數 = ((500000 / 頻率) - 9) / 15, 音長參數 = 頻率/8]
delaySoundlengthConvert.py
NotesFreqRound.txt
DLSL.txt

## Slide 7: 利用Python寫每個音的頻率
有了延時和音長參數我就再使用 (asmNotesGenerator.py) 把 (DLSL.txt) 改成 (generatedAsmNotes.a51) 組合語言的各式.
DLSL.txt
asmNotesGenerator.py
generatedAsmNotes.a51

## Slide 8: 利用Python翻譯VirtualPiano到組合語言
也使用了( chkGenerator.py ) 把 (DLSL.txt) 改成 組合語言的CHK (generatedCheckNotes.a51)
DLSL.txt
chkGenerator.py
generatedCheckNotes.a51
.py

## Slide 9: 利用Python翻譯VirtualPiano到組合語言
我使用 Virtual Piano 把我參考的Youtube鋼琴影片(參考1, 參考2) 一個一個打.

## Slide 10: 利用Python翻譯VirtualPiano到組合語言
然後打好了就放到 ( BadAppleSong.txt ). 我在做一個翻譯用的檔案 (V2HTranslation.txt). 然後透過 (VirtualPiano2Human.py) 產生 3 個檔案.
V2HTranslation.txt
VirtualPiano2Human.py

## Slide 11: 利用Python翻譯VirtualPiano到組合語言
產生的三個檔案:
BadAppleBass.txt
BadAppleMelody.txt
BadAppleDebug.txt
Human低音
Human旋律
確認用的

## Slide 12: 利用Python翻譯VirtualPiano到組合語言
有了這些Human的音, 我就再使用 (HumanToAssemblyTable.py) 透過 (TranslationHumanToNoteCode.txt) 把他們改成組合語言的音階代碼.
BadAppleMelody.a51
BadAppleMelody.txt
TranslationHumanToNoteCode.txt
HumanToAssemblyTable.py
BadAppleBass.txt
BadAppleBass.a51
因為記憶體的關係, 我沒有放全部音, 只有有用到的而已

## Slide 13: 利用Python翻譯VirtualPiano到組合語言
因為記憶體的關係, 我沒有放全部音, 只有有用到的而已, 還有因為我的拍都是1/4拍(跑一次）, 所以我直接在SING程式那邊叫它不用重複R4了 . 這樣做可以省到很多空間.

## Slide 14: 游戲譜⾯的設計
「用PYTHON自動生成游戲譜面。」
1 2 3 4 5 6 7
P0.X
P1.X 0
0
1
2
3
4
5
6
7
把P1.7與P1.6的狀態受到某個暫存器( 我用 R0 與 R3).

## Slide 15: 利用Python自動生成游戲譜面
我透過歌的旋律(BadAppleMelody.txt) 用(mapMakerRandomize.py)產生了隨機的譜面.( BadAppleMapRandom.txt)
BadAppleMelody.txt
mapMakerRandomize.py
BadAppleMapRandom.txt

## Slide 16
顯⽰游戲的分數
high byte A = (00011110)2 = (30)10 low byte B = (00101101)2 = (45)10
}
(A x 256 + B）= 7725
3bit to 2bit multiplier
MAXIMUM SCORE 9999 = 00100111 00001111
(39)10 (15)10
SCORE
千 百 ⼗ 個

## Slide 17
顯⽰游戲的分數 (MelodyScoreKey.a51)
程式碼部分可以看註解

## Slide 18
顯⽰游戲的分數 (MelodyScoreKey.a51)
程式碼部分可以看註解

## Slide 19
顯⽰游戲的分數 (MelodyScoreKey.a51)
程式碼部分可以看註解

## Slide 20: 游戲按鍵的設計
P1.0
P1.1 P1.2
P1.3
P2.0
P2.3
~
當我們按下P1.0-P1.3, 會把他們得直變0

## Slide 21
游戲規則
MISS : 沒有加分
PERFECT : 加10分

## Slide 22
游戲規則 (Beatmap.a51)
程式碼部分可以看註解

## Slide 23
游戲規則 (Beatmap.a51)
程式碼部分可以看註解

## Slide 24: 組合 (接線)
板⼦-甲
板⼦-⼄
板⼦-丙

## Slide 25: 組合
板⼦-甲
低音 與 按鍵
板⼦-⼄
板⼦-丙
旋律 與 分數
譜面
開始訊號
示範: https://youtu.be/faz8mmd0WDA?feature=shared

## Slide 26: 結論感想
在這個過程遇到許多問題：
延遲限制 記憶體不⾜
無法進⾏多執⾏緒接線問題
時間不夠
我是最强的隊友超累，托我後腿
結果可能不是最理想的，例如我們還可以增加更多的⾳樂和機 制、讓歌與節拍同步或對失誤新增懲罰。儘管如此，我們體驗了複雜組合語⾔的專案製作。雖然這⾮常有挑戰性，但最終我們還是做到了，也對結果感到滿意。
程式碼 : https://github.com/atrainag/805yinyou

## Slide 27: 謝謝大家